## Slide 1
实验汇报 · 2026 / 10 / 28
YOLO26 红外小目标无人机检测
实验状态截点：训练、数值诊断和序列参考已完成；H10 配对实测待完成。
01
结构比较、NaN 诊断
与真实红外序列参考
PConv / P2 未获得优于基线的证据。
FP32 验证恢复后，P2 的 92 轮数值全部有限。
Notes: 本汇报以仓库已核验结果为依据。报告快照已包含P2和数值诊断；本PPT另含最新红外序列参考。H10编译与设备测速未完成。资料：docs/PROJECT_STATUS.md；docs/report/report.tex；docs/results/infrared_fp32_reference_20261028.json。

## Slide 2
01 研究问题
用三种结构检验两项改动
来源：configs/models/README.md；docs/proposal/proposal.tex
02
实验 | 结构变化 | 研究假设
B0 | YOLO26n；步长 8 / 16 / 32 | 作为原始基线
B1 | 第 1 层替换为 PConv | 检验浅层特征提取的作用
P2 | 增加步长 4 的检测分支 | 检验高分辨率特征的作用
保留 one-to-one 端到端输出；实际收益由固定数据上的结果判断。
Notes: 研究对象是单类UAV原生框检测。B1只在layer1引入PConv；P2加入stride4分支，均使用版本固定的UAVYOLO适配器并保留端到端预测。PConv论文：https://arxiv.org/abs/2412.16986；官方YOLO26说明：https://docs.ultralytics.com/models/yolo26/。这里只说明假设与实际配置，不声称改进有效。

## Slide 3
02 数据与标注
先隔离重复图像，再固定背景视图留出
来源：固定划分 README / source_manifest.csv；docs/datasets/SOURCES.md
03
固定集合 | 图像 | UAV 原生框 | 保留的 bird 框
训练 | 1,438 | 1,421 | 925
验证 | 505 | 491 | 227
原始划分存在 496 组跨集合像素重复，另有 3 组标注冲突。
当前划分零像素重复；来源视频 ID 缺失，独立性仍有限。
Notes: configs/datasets/sirst_uavb_scene_holdout_v3/README.md；docs/datasets/SOURCES.md。作者来源：https://github.com/JN-Yang/PConv-SDloss-Data。原2400/600发布划分有496幅验证图像与训练图像像素完全相同，另3组冲突标签。当前按推断背景视图分组，不等于已核验独立视频/地点；没有独立test。UAV使用native boxes，bird仅保留用于错误分析。

## Slide 4
03 实验协议
保持主要训练设置，披露评价方式变化
来源：docs/experiments/MATCHED92.md；各组结果 JSON
04
设置 | 三组共用 / 实际差异
数据与优化 | 固定 1,438 / 505；batch 4；seed 42；AdamW
学习率计划 | 保留 300 轮计划，在第 92 个完整轮次结束
训练精度 | AMP；使用官方预训练的共同前缀初始化
评价差异 | B0 / B1 历史 AMP；P2 逐轮与 best 选择使用 FP32
B0 还执行了部分第 93 轮；本次比较只有一个随机种子。
Notes: docs/experiments/MATCHED92.md；docs/results/yolo26n_baseline_20261025.json；docs/results/yolo26n_pconv_20261026.json；docs/results/yolo26n_p2_fp32_20261028.json；configs/models/README.md。公共预训练前缀0–16，B0/P2载入348张量、B1载入342张量，尾部随机初始化。B0有部分第93轮，B1/P2为92完整轮。P2验证和best选择为FP32，与历史AMP选择不相同；单seed结果不支持结构因果结论。

## Slide 5
04 历史最终复验 · 保留原观测
历史结果未显示 PConv 提升
来源：yolo26n_baseline_20261025 / yolo26n_pconv_20261026
05
历史模型 | P (%) | R (%) | AP50 (%) | AP50:95 (%)
B0 | 66.5 | 49.2 | 56.2 | 23.2
B1 PConv | 41.6 | 37.8 | 35.8 | 14.1
验证损失曾出现 NaN：B0 为 7 轮，B1 为 11 轮。
最终权重有限、训练退出成功，仍不足以通过历史数值检查。
Notes: docs/results/yolo26n_baseline_20261025.md/json；docs/results/yolo26n_pconv_20261026.md/json。历史standalone最终复验，不覆盖为后续FP32诊断。B0 best第81轮，B1 best第68轮。B1训练92轮exit0，但11行验证loss NaN导致严格队列exit1。B0也有7行NaN。历史CSV保留，有限权重/检测指标不代表历史验证loss全部有限。

## Slide 6
05 原 CUDA 环境 · 同序 505 幅 / 64 批
早期 EMA 的异常出现在 AMP 前向路径
来源：docs/results/numerical_replay_20261028.json
06
检查点 | EMA updates | AMP 异常批 | FP32 异常批
B0 · stored epoch 30 | 834 | 3 / 64 | 0 / 64
B1 · stored epoch 10 | 384 | 24 / 64 | 0 / 64
B0 / B1 最终 best | 已剥离训练状态 | 均为 0 / 64 | 均为 0 / 64
首个顶层异常：model.22.C3k2；异常 AMP 预测改用 FP32 loss 仍异常。
已定位到精度相关路径，尚未锁定内部算子或全部历史轮次。
Notes: docs/results/numerical_replay_20261028.json/md。B0 stored epoch30、updates834；B1 stored epoch10、updates384，分别对应第31/11完成轮次，EMA身份和浮点状态已实核。batch8，505同序图像，共64批。两份最终best在两精度均无异常。27个异常AMP批相同raw预测转FP32 loss仍异常。首个捕获顶层异常model.22.C3k2；尚未定位内部算子，也未逐一覆盖所有历史epoch，不能归因于PConv。参数和BN前后哈希不变，无梯度回放。

## Slide 7
06 新评价路径 · 与历史表分别报告
FP32 验证恢复有效，P2 仍低于 B0
来源：numerical_replay_20261028；yolo26n_p2_fp32_20261028
07
FP32 训练验证路径 | P (%) | R (%) | AP50 (%) | AP50:95 (%)
B0 · 独立复验 | 67.918 | 49.287 | 57.339 | 23.087
B1 · 独立复验 | 40.057 | 38.086 | 35.523 | 14.026
P2 · 新恢复实验 | 57.223 | 46.589 | 47.405 | 20.652
P2 的 best 选择为 FP32；B0 / B1 历史选择为 AMP。
矩形批、验证后端与预处理路径也有差异，不能直接作结构因果比较。
Notes: docs/results/numerical_replay_20261028.json/md；docs/results/yolo26n_p2_fp32_20261028.json/md。B0/B1是同一官方训练validator路径的独立FP32复验；P2训练AMP但逐轮验证和best选择FP32。复验使用544x672矩形批，与旧standalone后端、批次、预处理路径有差异，不能把变化只归因于精度。P2并未超过B0，不能宣称架构收益。

## Slide 8
07 恢复实验收尾
P2 完成 92 轮，并通过严格数值检查
来源：docs/results/yolo26n_p2_fp32_20261028.json
08
92 / 92 轮：训练与验证 CSV 全部列有限。
每轮 505 幅：训练保持 AMP，验证统一为 FP32。
最终 best 复验：参数与 BN 状态前后不变。
29 份成果文件：全部 SHA 核验通过，训练平台已关机。
FP32 是本项目已实测的验证恢复方案；历史 NaN 记录原样保留。
Notes: docs/results/yolo26n_p2_fp32_20261028.json/md。实际92完整轮，matched_complete_epoch_limit，exit0。92行CSV连续且所有列有限，92条precision日志为FP32/505图，真实训练AMP保持。最终best完整505验证，参数/BN前后不变。全部29文件归档/成员SHA通过并ACK0，云平台已核验停机。CSV最高AP50:95第89轮，不当作额外EMA张量身份核验证据。

## Slide 9
08 冻结序列参考 · 完整 B0 best / 无梯度 FP32
真实红外序列：精度较高，召回率仅 20%
来源：docs/results/infrared_fp32_reference_20261028.json
09
帧级计数 | TP | FP | FN
300 帧 / 300 个目标 | 60 | 5 | 240
P 92.31% R 20.00% F1 32.88%
conf = 0.25；匹配 IoU = 0.5；所有帧均有目标。
本机 CPU 参考用于检查检测行为，不代表 Pi / H10 速度。
Notes: docs/results/infrared_fp32_reference_20261028.json/md；docs/results/infrared_sequence_readiness_20261028.json。作者Anti-UAV发布入口链接ModelScope ly261666/3rd_Anti-UAV。在任何模型执行前冻结字典序首validation/01_2192_0001-1500的帧1–300，所有帧均有目标。conf0.25，matchingIoU0.5，batch1，640square letterbox，one-to-one，无额外NMS。MacCPU Torch2.14.1 FP32参考，不是Pi/H10或云Torch2.1.2验证。原始预测有限、参数/BN未变、无训练。未使用素材调阈值或校准。

## Slide 10
09 序列参考的解释边界
300 连续帧不能当作 300 个独立场景
来源：infrared_sequence_readiness_20261028；infrared_fp32_reference_20261028
10
只有一段连续序列；帧间存在时间相关性。
与 SIRST-UAVB 无完全相同像素，来源视频独立性仍未证实。
没有无目标帧，不能估计背景误报 / 小时。
原捕获帧率未知；25 fps 预览仅为示意重建。
Notes: docs/results/infrared_sequence_readiness_20261028.json；docs/results/infrared_fp32_reference_20261028.json。300JPG和标注校验通过；与3000幅SIRST源图像无像素完全匹配，但无法证明来源视频独立。CSV Type与validation路径不一致的异常保留，仅新参考使用，不校准/训练/调阈值。没有目标缺失帧，不能估算背景误报/小时。原捕获帧率未知，25fps只是预览重建示意。未将来源媒体或带框视频重新分发到公共仓库。

## Slide 11
10 设备部署 · 下一阶段
H10 已确认运行环境，YOLO26 HEF 尚未编译
来源：docs/deployment/READINESS_20261028.md
11
环节 | 当前状态
设备运行环境 | HAILO10H；HailoRT / 固件 5.1.1 已确认
隔离导出与校准 | 待实施；仅 train 统计校准，禁用梯度微调
模型一致性 | 待做 FP32 → ONNX → HEF 配对检查
实际性能 | 待测同一 JPEG 输入与完整视频路径；暂无 H10 FPS
以 AP 最高的 B0 完整 best 为部署候选，保留 one-to-one 输出语义。
Notes: docs/deployment/READINESS_20261028.md；configs/models/README.md；Ultralytics Hailo docs https://docs.ultralytics.com/integrations/hailo/。设备HAILO10H、RT/firmware5.1.1已实核；本项目新HEF编译、parse/configure、首帧及完整配对都未完成。默认exporter包含量化后finetune，需先编制隔离statistics-only校准协议，禁用finetune/Adaround/QAT，不在Windows训练。校准只用1438train，排除505val和新视频。先FP32/ONNX同输入一致性，再HEF验证。既有RGB HEF/性能不可冒充本模型。设备benchmark预热20，75/150/300嵌套前缀，3重复；完整视频/显示编码另测。

## Slide 12
11 结论与限制
下一步先完成配对部署，再同步最终报告
证据索引：docs/results/；docs/deployment/；docs/report/
12
结构：本次单种子结果不支持 PConv 或 P2 的精度收益。
数值：早期 EMA 的 AMP 异常已复现，FP32 验证恢复已实测。
泛化：真实 IR 序列漏检明显，需要更多独立场景验证。
部署：完成无梯度统计校准、HEF 配对与实际设备 / 视频测量。
Notes: 完整依据见docs/results/yolo26n_baseline_20261025.md、yolo26n_pconv_20261026.md、numerical_replay_20261028.md、yolo26n_p2_fp32_20261028.md、infrared_fp32_reference_20261028.md，以及docs/deployment/READINESS_20261028.md。当前报告为两页IEEE快照，已合并P2和诊断，待设备结果齐全后再同步IR和设备结论，保持原观测与模板。局限：单seed、推断背景划分、无独立test、序列单一、验证精度/路径变化。不得宣称PConv/P2提升或H10部署成功。